Краны консольные полноповоротные стационарные ручные и электрические

с ручным поворотом консоли г/п 0,5; 1,0; 2,0 и 3,2т, ТУ 3159-020-52981071-2010.

ККВ Тип 2

1. Назначение крана:

1.1 Кран обеспечивает подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол 360 градусов

1.2 Параметры крана, представленные в таблице, являются стандартными значениями для данной грузоподъемности и типа крана. При необходимости заказчик заполняет в таблице желаемые параметры. Отличные от таблицы параметры проходят дополнительное согласование.

1.3 Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен

1.4 Дополнительные требования

___________________________________________

___________________________________________

2 Технические данные

| № | Тип крана | Ручной | Электрический | Заполняется заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Грузоподъемность, Q, тн | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 |  |
| 2.2 | Режим работы | 1К | 1К | 1К | 1К | 3К | 3К | 3К | 3К |  |
| 2.3 | Вылет консоли, L,м | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.4 | Рабочий вылет консоли,L1,м | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |  |
| 2.5 | Высота крана, Н, м | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 2.6 | Высота подъема, h,м | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,7 |  |
| 2.7 | Установленная max мощность, кВт | - | - | - | - | 1,3 | 2,2 | 3,8 | 6,5 |  |
| 2.8 | Масса крана, кг | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |  |
| 2.9 | Болт анкерный | М30-36 | М42 | М30-36 | М42 |  |
| 2.10 | Размеры крепления □А, мм □Б, мм | 750 950 | 750 950 | 900 1100 |  |
| 2.11 | Фундамент:длина, ширина, глубина, мм | 2400х2400х1300 |  |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное): |
| --- |
| Грузоподъемность, т: | 0,5; 1,0; 2,0; 3,2 | Тип крана: | Ручной; электрический |
| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |