Краны консольные полноповоротные стационарные электрические с механическим поворотом консоли грузоподъемностью 5,0; 8,0 и 10,0т.  ТУ 3159-020-52981071-2010.

1. Назначение крана:

1.1 Кран обеспечивает подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол 360 градусов

1.2 Параметры крана, представленные в таблице, являются стандартными значениями для данной грузоподъемности и типа крана. При необходимости заказчик заполняет в таблице желаемые параметры. Отличные от таблицы параметры проходят дополнительное согласование.

1.3 Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен

1.4 Дополнительные требования

___________________________________

__________________________

2. Технические данные

| Грузоподъем-ность Q, т | Вылет консоли L, м | Рабочий вылет консоли L1, м | Высота крана Н, м | Высота подъема h, м | Установленная max мощность, кВт | Масса крана, т | Болт анкерный | Размеры крепления | Фундамент: длина, ширина, глубина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □А, мм | □В, мм |  |
| 5,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 13,0 | М42 | 1400 | 1600 | 4000х4000х2300 |
| 8,0 | 9,0 | 8,0 |  | 6,0 | 11,0 | 16,0 |  | 1950 | 2200 | 5000х5000х2500 |
| 10,0 |  |  |  | 6,0 | 12,0 | 18,0 |  |  |  |  |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное): |
| --- |
| Грузоподъемность, т: | 5, 6,3, 8,0, 10,0 | Тип крана: | электрический |
| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименование предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |