КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Г/П 5-12,5Т,   ГОСТ 7352-88

г/п Q= ____________ т.; длина Lпр= _____________ м; режим работы ____________.

- Режим работы крана 3К, 4К, 5К ГОСТ 25546-82 (А3, А4, А5 ИСО 4301/1-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380 В, f=50 Гц.

- Ширина головки рельса при г/п Q=5-10т составляет 50-70 мм, при г/п Q=12,5т составляет 70 мм. Рекомендуемый тип рельса Р43, Р50, Р65.

- Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ, для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов по СНиП II-7).

- Краны поставляются со скоростями в указанных диапазонах по наличию на складе комплектующих. При необходимости Заказчик оговаривает при заключении договора конкретные скорости.

- Электроаппаратура для крана поставляется заводом-изготовителем.

- При длине главной балки L>22,5 м кран поставляется из нескольких частей в зависимости от способа транспортировки.

- Управление краном производится с пола (пультом) или из стационарной кабины. По требованию заказчика краны могут изготавливаться с радиоуправлением.

- Кран может работать с навесной магнитной шайбой, со съёмным моторным грейфером. По требованию заказчика возможна установка ОГП.

- Токоподвод – кабельный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с троллейным токоподводом или с кабельным барабаном.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана, соответствующие грузоподъемности крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина головки рельса |  |
| 2 | Колебания температуры на уровне расположения механизмов, 0С |  |
| 3 | Количество заказываемых кранов |  |
| 4 | Управление крана из стационарной кабины или с пола |  |
| 5 | Наименование предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| 6 | Подпись и печать заказчика |  |

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  Г/П 5-12,5Т*

| Грузо-подъём-ность Q, т | Пролёт Lпр., м | Раб. вылет консоли Lк.раб., м | Вылет консоли L1, м | Вылет консоли L2, м | Общая длина крана LОбщ., м | Высота крана Н, м | Расстояние от головки рельса до кабины Нк., м | Высота подъема Нпод., м | В1, м | База В, не менее, м | Номинальная скорость | Нагрузка на колесо при работе, не более, кН | Мах. устано-вленная мощность N, кВт | Тип рельса | Общая масса, не более, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подъема, м/мин | передвижения м/мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тали | крана |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5,0 | 12,5 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 21,80 | 10,7 | 5,9 | 8,0 | 9,6 | 7,1 | 4-8 | 20-32 | 20-60 | 85 | 19,1 | Р43 Р50 Р65 | 10,50 |
|  | 16,0 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 27,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
|  | 20,0 |  |  |  | 31,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |
|  | 25,0 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 39,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 19,00 |
| 6,3 | 16,0 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 27,10 | 12,5 | 6,5 | 9,0 | 11,5 | 9,6 |  |  |  | 120 | 22,0 |  | 16,70 |
|  | 25,0 |  |  |  | 36,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 24,0 |  | 19,60 |
| 8,0 | 16,0 |  | 5,4 | 6,30 | 27,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 16,70 |
|  | 25,0 | 6,3 | 7,20 | 8,10 | 40,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 19,60 |
| 10 12,5 | 16,0 | 4,5 | 5,4 | 6,30 | 27,70 | 12,8 | 6,70 |  |  |  |  |  |  | 160 | 27,1 |  | 20,00 |
|  | 20,0 |  |  |  | 31,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 23,00 |
|  | 25,0 | 6,3 | 7,20 | 8,10 | 40,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  | 30,00 |
|  | 32,0 |  |  |  | 47,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  | 35,0 |

| Механизм: | Система управления* |
| --- | --- |
| а).подъема | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |
| б).передвижения крана | -частотный преобразователь -БТК |
| в).передвижения электрического тельфера | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |

* Нужное подчеркнуть