КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ С ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ Г/П 5-16Т, УПРАВЛЕНИЕ С СТАЦИОНАРНОЙ КАБИНЫ.

ТУ 3155-018-52981071-2013

г/п Q= ____________ т.; длина Lпр.= _____________ м; режим работы ____________.

- Режим работы крана 3К, 4К, 5К ГОСТ 25546-82 (А3, А4, А5 ИСО 4301/1-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380 В, f=50 Гц.

- Рекомендуемый тип рельса Р43, Р50, Р65.

- Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ, для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов по СНиП II-7).

- Краны поставляются со скоростями в указанных диапазонах по наличию на складе комплектующих. При необходимости Заказчик оговаривает при заключении договора конкретные скорости.

- Электроаппаратура для крана поставляется заводом-изготовителем.

- При длине главной балки L>22,5 м кран поставляется из нескольких частей в зависимости от способа транспортировки.

- Кран может работать с навесной магнитной шайбой, со съёмным моторным грейфером. По требованию заказчика возможна установка ОГП.

- Токоподвод – кабельный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с троллейным токоподводом или с кабельным барабаном.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана, соответствующие грузоподъемности крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина головки рельса |  |
| 2 | Колебания температуры на уровне расположения механизмов, 0С |  |
| 3 | Количество заказываемых кранов |  |
| 4 | Наименование предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| 5 | Подпись и печать заказчика |  |

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ С ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ Г/П 5-16Т, УПРАВЛЕНИЕ С СТАЦИОНАРНОЙ КАБИНЫ.

| Грузо-подъём-ность Q, т | Пролёт Lпр., м | Раб. вылет консоли Lк.раб., м | Вылет консоли L1, м | Вылет консоли L2, м | Общая длина крана LОбщ., м | Высота крана Н, м | Высота подъема Нпод., м | В1, м | База В, не менее, м | Номинальная скорость | Нагрузка на колесо при работе, не более, кН | Мах. устано-вленная мощность N, кВт | Тип рельса | Общая масса, не более, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подъема груза, м/мин | передвиж. м/мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | груза | крана |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5,0 | 12,5 | 4,5 | 7,0 | 7,5 | 27,0 | 13,5 | 10,0 | 12,5 | 11,0 | 4-8 | 20-32 | 20-60 | 75,0 | 22,0 | Р43 Р50 Р65 | 16,5 |
|  | 16,0 | 6,3 | 8,8 | 9,3 | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  | 81,5 |  |  | 18,0 |
|  | 20,0 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  | 86,5 |  |  | 23,0 |
|  | 25,0 | 8,0 | 10,2 | 10,7 | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 |  |  | 28,0 |
| 10,0 | 16,0 | 6,3 | 8,8 | 9,3 | 34,1 | 14,0 |  | 14,5 | 13,0 | 4-8 |  |  | 165,0 | 48,0 |  | 43,0 |
|  | 20,0 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  | 45,0 |
|  | 25,0 | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  | 182,5 |  |  | 48,0 |
|  | 32,0 | 9,0 | 11,5 | 12,0 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  | 187,5 |  |  | 50,0 |
| 12,5 | 16,0 | 6,3 | 8,8 | 9,3 | 34,1 | 14,0 |  | 14,5 | 13,0 |  |  |  | 183,0 | 58,0 |  | 45,0 |
|  | 20,0 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  | 188,0 |  |  | 47,0 |
|  | 25,0 | 8,0 | 10,5 | 11,0 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  | 195,5 |  |  | 50,0 |
|  | 32,0 | 9,0 | 11,5 | 12,0 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 52,0 |
| 16,0 | 16,0 | 9,0 | 12,0 | 12,5 | 41,0 | 14,5 |  | 15,7 | 14,0 |  |  |  | 235,0 | 70,0 |  | 58,0 |
|  | 20,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  | 60,0 |
|  | 25,0 | 9,0 | 12,0 | 12,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  | 62,0 |
|  | 32,0 | 9,0 | 12,0 | 12,5 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  | 252,5 |  |  | 65,0 |

| Механизм: | Система управления* |
| --- | --- |
| а).подъема | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |
| б).передвижения крана | -частотный преобразователь -БТК |
| в).передвижения тележки | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |

* Нужное подчеркнуть