КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ г/п 5т, УПРАВЛЕНИЕ С   КАБИНЫ

ТУ 3151-011-52981071-2013.

- Режим работы крана 3К, 4К, ГОСТ 25546-82 (А3, А4  ИСО 4301/1-9-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1-4 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки в закрытых помещениях и  на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380 В, f=50 Гц.

- Ширина головки рельса  составляет 50-70 мм. Рекомендуемый тип рельса Р43, Р50, Р65.

- Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ, для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов по СНиП II-7).

- При высоте подъема 12,18,24,30,36м размеры L1 и L2 увеличиваются на 130,235,375,475,595мм соответственно.

- Краны поставляются со скоростями в указанных диапазонах по наличию на складе комплектующих. При необходимости Заказчик оговаривает при заключении договора конкретные скорости.

- Электроаппаратура для крана поставляется заводом-изготовителем.

- При длине главной балки L>16,5 м кран может поставляется из нескольких частей в зависимости от способа транспортировки.

- Кран может работать с навесной магнитной шайбой, со съёмным моторным грейфером. По требованию заказчика возможна установка ОГП.

- Токоподвод – кабельный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с троллейным токоподводом.

- Размер К – определяется заказчиком.

- Установленная мощность электродвигателей не более 12кВт.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность Q,т |  |
| 2 | Пролет Lпр., м |  |
| 3 | Высота подъема Нп., м |  |
| 4 | Тип подкранового рельса (или ширина головки мм) |  |
| 5 | Рабочее напряжение U, вольт |  |
| 6 | Влажность в процентах, насыщенность парами кислот |  |
| 7 | Место установки крана (в помещении, под навесом) |  |
| 8 | Особые требования к изготовлению кранов |  |

| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

Краны мостовые электрические однобалочные опорные г/п 5т, управление с кабины.

| Пролёт Lпр., м | Высота подъема (max),м | С,мм | В | В1 | В2 | Н* | Н1 | Н2 | L1 | L2 |  | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Скорость передвижения, м/с | Скорость подъёма, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  | мм, не более | крана | тали |
| 13,5 | 6,12,18, 24,30 | 2600 | 3350 | 180 | 1650 | 750 | 1300 | 1900 | 1100 | 1500 | 160 | 40,68 | 5,1 | 0,33-0,53 | По паспорту тали |
| 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 46,2 | 5,8 |  |  |
| 22,5 |  | 4000 | 4650 | 200 | 2325 | 850 | 1400 |  |  |  | 220 | 52,4 | 6,57 |  |  |
| 28,5 |  | 5000 | 5650 |  | 2825 | 850 | 1750 |  |  |  | 220 | 53,4 | 7,9 |  |  |

*Размер Н может может быть изменен по согласованию с заказчиком

| Механизм: | Система управления* |
| --- | --- |
| а). подъема | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |
| б). передвижения крана | -частотный преобразователь -БТК -магнитный пускатель |
| в). передвижения электрического тельфера | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |

* Нужное подчеркнуть