КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ Г/П 32/5Т, УПРАВЛЕНИЕ С ПОЛА     ТУ 3151-011-52981071-2013.

- Режим работы крана 3К,4К ГОСТ 25546-82 (А3, А4 ИСО 4301/1-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1-4 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки в закрытых помещениях и  на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380 В, f=50 Гц.

- Ширина головки рельса  составляет 50-70 мм. Рекомендуемый тип рельса Р43, Р50, Р65, КР70.

- Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ, для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов по СНиП II-7).

- Краны поставляются со скоростями в указанных диапазонах по наличию на складе комплектующих. При необходимости Заказчик оговаривает при заключении договора конкретные скорости.

- Электроаппаратура для крана поставляется заводом-изготовителем.

- Кран может работать с навесной магнитной шайбой, со съёмным моторным грейфером. По требованию заказчика возможна установка ОГП.

- Токоподвод – троллейный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с кабельным токоподводом.

- Установленная мощность электродвигателей не более  110кВт.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность Q,т |  |
| 2 | Пролет Lпр., м |  |
| 3 | Высота подъема Нп., м |  |
| 4 | Тип подкранового рельса (или ширина головки мм) |  |
| 5 | Рабочее напряжение U, вольт |  |
| 6 | Влажность в процентах, насыщенность парами кислот |  |
| 7 | Место установки крана (в помещении, под навесом) |  |
| 8 | Особые требования к изготовлению кранов |  |
| 9 | Режим работы |  |

| Т(°С) эксплуатации окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кранов Хранение и нерабочее состояние | -50° | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

| Механизм: | Система управления* |
| --- | --- |
| а).подъема | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |
| б).передвижения крана | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |
| в).передвижения тележки | -частотный преобразователь -магнитный пускатель |

*  нужное подчеркнуть

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ Г/П 32/5Т, УПРАВЛЕНИЕ С   ПОЛА*

| Пролёт Lпр., м | Высота подъема, м | С,мм | В | В1 | В11 | Н | L | L1 | L2 | L3 | h2 | h1 | h | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Скорости,м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подъёма основ. | подъёма вспомогат. | передв. крана | передв. тележки |
|  |  |  | мм, не более |  |  |  |  |  |
| 10,5 | 6 - 20 | 5700 | 6900 | 260 | 3450 | 3150 | 1700 | 2500 | 2500 | 1700 | 1000 | 550 | 1300 | 222,0 | 24,8 | 2-4 | 6-12 | 20-32 | 20-32 |
| 16,5 |  | 5700 | 6900 | 310 | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,0 | 28,8 |  |  |  |  |
| 22,5 |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  | 750 | 1300 | 256,0 | 32,8 |  |  |  |  |
| 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,0 | 46,2 |  |  |  |  |
| 34,5 |  | 6300 | 7500 |  | 3750 |  |  |  |  |  |  | 950 | 1300 | 315,0 | 54,6 |  |  |  |  |