КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ Г/П 10Т, УПРАВЛЕНИЕ С КАБИНЫ      ТУ 3151-011-52981071-2013.

- Режим работы крана 7К ГОСТ 25546-82 (А7 ИСО 4301/1-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1-4 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки в закрытых помещениях и  на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380 В, f=50 Гц.

- Ширина головки рельса  составляет 50-70 мм. Рекомендуемый тип рельса Р43, Р50, Р65, КР70.

- Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ, для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов по СНиП II-7).

- Краны поставляются со скоростями в указанных диапазонах по наличию на складе комплектующих. При необходимости Заказчик оговаривает при заключении договора конкретные скорости.

- Электроаппаратура для крана поставляется заводом-изготовителем.

- Кран оснащается ОГП с регистратором параметров работы крана.

- Токоподвод – троллейный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с кабельным токоподводом.

- Система управления крана - частотные преобразователи.

- Установленная мощность электродвигателей не более 145 кВт.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность Q,т |  |
| 2 | Пролет Lпр., м |  |
| 3 | Высота подъема Нп., м |  |
| 4 | Тип подкранового рельса (или ширина головки мм) |  |
| 5 | Рабочее напряжение U, вольт |  |
| 6 | Влажность в процентах, насыщенность парами кислот |  |
| 7 | Место установки крана (в помещении, под навесом) |  |
| 8 | Особые требования к изготовлению кранов |  |

| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ Г/П 10Т, УПРАВЛЕНИЕ С КАБИНЫ      *

| Пролёт Lпр., м | Высота подъема,м | С,мм | В | В1 | В11 | Н | L1 | L2 | h1 | h2 | h 11 | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Скорости, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подъёма | передв. крана | передв. тележки |
|  |  |  |  | мм, не более |  |  |  |  |
| 10,5 | 6 - 20 | 4400 | 5400 | 230 | 2700 | 2200 | 1800 | 2500 | 600 | 2400 | 2000 | 100,0 | 15,0 | 10-38 | 30-95 | 30-42 |
| 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | 117,0 | 18,0 |  |  |  |
| 22,5 |  | 5000 | 6140 | 250 |  | 2300 |  |  |  | 2500 | 2200 | 128,0 | 22,0 |  |  |  |
| 28,5 |  |  |  |  | 3620 |  |  |  |  | 2500 |  | 145,0 | 28,0 |  |  |  |
| 34,5 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | 2700 |  | 170,0 | 41,0 |  |  |  |
| * * нужное подчеркнуть |  |