Краны электрические мостовые однобалочные однопролетные подвесные

грузоподъемность 2,0 т

ТУ 3151-011-52981071-2013.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Режим работы крана - 3К, 4К, 5К ГОСТ 25546-82 (А3, А4, А5 ИСО 4301/101-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1-4 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки в закрытых помещениях и  на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380В,  f=50 Гц.

- Высота подъема Нп = 6,12,18,24,30,36м. При высоте подъёма Нп.= 24, 30 и 36 м размеры l1  и  l2  увеличиваются на 120, 240 и 350 мм соответственно, а масса крана увеличивается в соответствии с увеличением массы тали.

- Установленная суммарная мощность электродвигателей не более 4,6 кВт. Скорость передвижения кранов 32 м/мин, скорость подъёма груза и передвижение тали – по паспорту тали.

- Управление краном с пола. По требованию заказчика краны могут изготавливаться с радиоуправлением.

- Токоподвод – кабельный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с троллейным токоподводом.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность Q,т |  |
| 2 | Пролет Lпр., м |  |
| 3 | Длина консолей lk , м |  |
| 4 | Полная длина крана LОбщ., м |  |
| 5 | Высота подъема Нп., м |  |
| 6 | Рабочее напряжение U, вольт |  |
| 7 | Профиль подкранового пути по ГОСТ 19425-74 |  |
| 8 | Влажность в процентах, насыщенность парами кислот |  |
| 9 | Место установки крана (в помещении, под навесом) |  |
| 10 | Особые требования к изготовлению кранов |  |

| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

Краны электрические мостовые однобалочные однопролётные подвесные

грузоподъёмностью 2,0 т.

| Полная длина LОбщ., м | Пролёт Lпр., м | Длина консо-лей l к., м | Размеры, мм | № профилей двутавров крано-вого пути | Нагрузка на путь, кН | Кон-струк-тив- ная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А min | В | в | h | h1 | l1 | l2 |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  | не более |  |  |  | не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3,6 | 3,0 | 0,3 | 600 | 1260 | 630 | 1580 | 430 | 710 | 710 | 24М 30М 36М | 12,7 | 6,35 | 0,74 |
| 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6 | 6,0 | 0,3 |  | 1460 | 730 |  |  |  |  |  | 13,1 | 6,55 | 0,96 |
| 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 | 6,00 | 1,23 |
| 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,2 | 12,0 | 0,6 |  | 1710 | 855 | 1660 | 510 |  |  |  | 14,5 | 7,25 | 1,52 |
| 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  | 1740 | 590 |  |  |  | 15,3 | 7,65 | 1,86 |
| 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |