Краны электрические мостовые однобалочные однопролетные подвесные

грузоподъемность 8,0 т и 10,0 т.; пролёт Lпр.= 9,0 м ÷ 15,0 м

ТУ 3151-011-52981071-2013

- Режим работы крана - 3К, 4К, 5К ГОСТ 25546-82 (А3, А4, А5 ИСО 4301/01-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1-4 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки в закрытых помещениях и  на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

- Рабочее напряжение U=380В,  f=50 Гц.

- Высота подъема Нп = 6,12,18,24,30,36м. При высоте подъёма Нп.= 24, 30 и 36 м размеры l1  и  l2  увеличиваются на 120, 240 и 350 мм соответственно, а масса крана увеличивается в соответствии с увеличением массы тали.

- Установленная суммарная мощность электродвигателей не более 16 кВт. Скорость передвижения кранов 32 м/мин, скорость подъёма груза и передвижение тали – по паспорту тали.

- Управление краном с пола. По требованию заказчика краны могут изготавливаться с радиоуправлением.

- Токоподвод – кабельный. По требованию заказчика возможно исполнение крана с троллейным токоподводом

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность Q,т |  |
| 2 | Пролет Lпр., м |  |
| 3 | Длина консолей lk , м |  |
| 4 | Полная длина крана LОбщ., м |  |
| 5 | Высота подъема Нп., м |  |
| 6 | Рабочее напряжение U, вольт |  |
| 7 | Профиль подкранового пути по ГОСТ 19425-74 |  |
| 8 | Влажность в процентах, насыщенность парами кислот |  |
| 9 | Место установки крана (в помещении, под навесом) |  |
| 10 | Особые требования к изготовлению кранов |  |

| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | (общепромышленное); (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны П I, П II, П IIа, П III) |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

Краны электрические мостовые однобалочные однопролётные подвесные

грузоподъёмностью 8,0 т; пролёт Lпр= 9,0 м ÷ 15,0 м.

| Полная длина LОбщ., м | Пролёт Lпр., м | L1, м | № профилей двутавров кранового пути | Нагрузка на подкран. путь от колеса, кН | Констру-ктивная масса, т | Скорость подъёма тали, м/с | Скорость передвижения, м/с | Мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | электро-тали | крана | подъёма эл.тали | передви-жения эл.тали | передвижения крана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9,6 | 9,0 | 0,3 | 45М | 7,920 | 5,834 | 0,133 | 0,53 | 0,5 | 2 х 7,4 | 0,75 | 8 х 0,37 |
| 10,8 |  | 0,9 |  | 8,418 | 5,939 |  |  |  |  |  |  |
| 12,6 | 12,0 | 0,3 |  | 8,157 | 6,573 |  |  |  |  |  |  |
| 13,8 |  | 0,9 |  | 8,540 | 6,678 |  |  |  |  |  |  |
| 15,6 | 15,0 | 0,3 |  | 8,377 | 7,194 |  |  |  |  |  |  |
| 16,8 |  | 0,9 |  | 8,688 | 7,30 |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 |  | 1,5 |  | 9,0 | 7,404 |  |  |  |  |  |  |

Краны электрические мостовые однобалочные однопролётные подвесные

грузоподъёмностью 10,0 т; пролёт Lпр.=9,0 м ÷ 15,0 м.

| Полная длина LОбщ., м | Пролёт Lпр., м | L1, м | № профилей двутавров кранового пути | Нагрузка на подкран. путь от колеса, кН | Констру-ктивная масса, т | Скорость подъёма тали, м/с | Скорость передвижения, м/с | Мощность электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | электро-тали | крана | подъёма эл.тали | передви-жения эл.тали | передвижения крана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9,6 | 9,0 | 0,3 | 45М | 10,540 | 5,834 | 0,144 | 0,37 | 0,5 | 2 х 7,5 | 0,75 | 8 х 0,37 |
| 10,8 |  | 0,9 |  | 11,220 | 5,939 |  |  |  |  |  |  |
| 12,6 | 12,0 | 0,3 |  | 10,790 | 6,573 |  |  |  |  |  |  |
| 13,8 |  | 0,9 |  | 11,315 | 6,678 |  |  |  |  |  |  |
| 15,6 | 15,0 | 0,3 |  | 11,030 | 7,194 |  |  |  |  |  |  |
| 16,8 |  | 0,9 |  | 11,450 | 7,30 |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 |  | 1,5 |  | 11,870 | 7,404 |  |  |  |  |  |  |

Страниц 2.   Стр.2