Краны мостовые ручные подвесные г/п 1;2;3,2;5;8;10;20т.

ТУ 315910-035-52981071-2016

--------------------------------------------------------------------------------------

1.Режим работы крана – 1К ГОСТ 25546-82 (А1 ИСО 4301/01-86).

2.Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 1-4 по ГОСТ 15150-2001. Краны предназначены для установки в закрытых помещениях и  на открытом воздухе в ветровых районах до V включительно по ГОСТ 1451-77.

3.Высота подъема Нп =3,6,9,12м.

4.Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана.

5.Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью  заказчика опросной лист недействителен.

6.Дополнительные требования.

___________________________________________________________________________________________________________

| № | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность Q,т |  |
| 2 | Пролет Lпр., м |  |
| 3 | Длина консолей lk , м |  |
| 4 | Полная длина крана LОбщ., м |  |
| 5 | Высота подъема Нп., м |  |
| 6 | Профиль подкранового пути по ГОСТ 19425-74 |  |
| 7 | Влажность в процентах, насыщенность парами кислот |  |
| 8 | Место установки крана (в помещении, под навесом) |  |
| 9 | Особые требования к изготовлению кранов |  |

| Т(°С) окружающей среды: | (-20 +40);(-40 +40) | Климатическое исполнение: | У; Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кранов |  | Категория размещения: | 1; 2; 3; 4 |
| Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99) |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-Ia; B-Iб; B-Iг | Категория взрывоопасной смеси: | II-A ,II-В, II-С |
| Группа взрывоопасной смеси: | Т1;Т2;Т3;Т4;Т5;Т6 |  |  |
| Исполнение крана: | общепромышленное |
| Наименов. предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

Краны мостовые ручные подвесные г/п 1т

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на | путь,кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  | Не более |
| 1,0 | .3,6 | 3,0 | 0,3 | 150 | 600 | 1260 | 630 | 660 | 260 | 18 М 24 М; 30 М; | 6,7 | 3,35 | 0,31 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  | 5,4 |  | 0,6 |  |  | 1460 | 730 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 | 3,45 | 0,49 |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  | 760 | 360 |  | 7,2 | 3,60 | 0,54 |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12 | 0,6 |  | 900 | 1760 | 880 | 860 | 460 |  | 7,5 | 3,75 | 0,64 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,2 | 15 | 0,6 |  | 900 | 1760 | 880 | 960 | 560 |  | 7,8 | 3,9 | 0,84 |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны мостовые ручные подвесные г/п 2т |

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | Не более |
| 2,0 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 200 | 1000 | 1300 | 630 | 890 | 280 | 24 M; 30М; 36М. | 11,2 | 5,60 | 0,41 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 5,70 | 0,46 |
|  | 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  | 1460 | 730 | 970 | 360 |  | 11,6 | 5,80 | 0,54 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 | 5,95 | 0,64 |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12 | 0,6 |  | 900 | 1760 | 880 | 1050 | 480 |  | 12,5 | 6,25 | 0,86 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,3 | 15 | 0,6 |  |  | 1760 | 880 | 1130 | 600 |  | 12,8 | 6,40 | 0,99 |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краны мостовые ручные подвесные г/п 3,2т

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | Не более |
| 3,2 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 200 | 600 | 1260 | 630 | 930 | 280 | 30М; 36М; 45М. | 19,7 | 9,85 | 0,44 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 19,1 | 9,55 | 0,50 |
|  | 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  | 1460 | 730 |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 | 9,85 | 0,75 |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1050 | 400 |  |  |  |  |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 | 10,15 | 0,87 |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12 | 0,6 |  | 1050 | 1910 | 955 | 1170 | 520 |  | 20,9 | 10,45 | 0,99 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,2 | 15 | 0,6 |  |  | 1760 | 880 | 1290 | 640 |  | 21,5 | 10,75 | 1,11 |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краны мостовые ручные подвесные г/п 5т

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | Не более |
| 5,0 | .3,6 | 3,0 | 0,3 | 220 | 1050 | 1860 | 960 | 1100 | 340 | 30 М 36 М 45 М | 26,5 | 13,25 | 0,74 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 26,7 | 13,35 | 0,82 |
|  | 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  | 2100 | 1080 |  |  |  | 27,1 | 13,55 | 0,90 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  | 1220 | 460 |  | 27,5 | 13,75 | 1,06 |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  | 1280 | 520 |  | 27,9 | 13,95 | 1,23 |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12,0 | 0,6 |  | 1500 | 2550 | 1275 | 1340 | 580 |  | 28,7 | 14,35 | 1,57 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  | 1400 | 640 |  |  |  |  |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краны мостовые ручные подвесные г/п 8т

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | Не более |
| 8,0 | .3,6 | 3,0 | 0,3 | 270 | 1500 | 2550 | 1275 | 1620 | 640 | 36 М 45 М | 40,32 | 10,07 | 1,31 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 40,35 | 10,08 | 1,42 |
|  | 5,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 41,8 | 10,4 | 1,52 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 41,9 | 10,4 | 1,58 |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  | 1800 | 2850 | 1425 | 1720 | 740 |  | 42,1 | 10,5 | 1,7 |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 44,46 | 11,1 | 1,83 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 44,9 | 11,2 | 1,96 |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краны мостовые ручные подвесные г/п 10т

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | Не более |
| 10,0 | .3,6 | 3,0 | 0,3 | 280 | 1500 | 2550 | 1275 | 1660 | 680 | 36 М 45 М | 50,38 | 12,5 | 1,52 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 50,41 | 12,6 | 1,65 |
|  | 5,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 51,8 | 12,95 | 1,72 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 51,2 | 12,8 | 1,81 |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  | 1800 | 2850 | 1425 | 1760 | 780 |  | 52,6 | 13,1 | 2,1 |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 52,8 | 13,2 | 2,3 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 53,1 | 13,2 | 2,5 |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Краны мостовые ручные подвесные г/п 20т

| Грузоподъемность, т | Полная длина L,м | Пролет Ln,м | Длина консоли мм консоли l | L1 |  | Размеры, мм | Номера профилей двутавровых балок для кранового пути по ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A min | B |  |  |  |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b | h | h1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  |  | Не более |
| 20,0 | .3,6 | 3,0 | 0,3 | 310 | 1800 | 2900 | 1450 | 1900 | 700 | 45 М | 102,9 | 25,7 | 2.32 |
|  | 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 | 25,7 | 2.45 |
|  | 5,8 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 103,1 | 25,7 | 2.52 |
|  | 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,1 | 7,5 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 103,5 | 25,8 | 2.81 |
|  | 8,7 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,2 | 9,0 | 0,6 |  | 2100 | 3000 | 1500 | 2050 | 850 |  | 103,6 | 25,9 | 2.91 |
|  | 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 | 26,0 | 3.2 |
|  | 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 104,8 | 23,2 | 3.9 |
|  | 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |