Кран козловой электрический типа ккт (м)

г/п G= ____________ т.; пролет Lпр.= _____________ м; режим работы ____________

- Режим работы крана 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301/01-86).

- Климатическое исполнение кранов -  У, категория размещения – 2 по ГОСТ 15150-69.

- Рабочее напряжение U=380В, f=50 Гц.

- Рекомендуемый тип рельса Р43.

- Кран не предназначен для работы над местами складирования горючих и взрывчатых веществ, для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов по СНиП II-7).

- Краны поставляются со скоростями в указанных диапазонах по наличию на складе комплектующих. При необходимости Заказчик оговаривает при заключении договора конкретные скорости.

- Электроаппаратура для крана поставляется заводом-изготовителем.

- Токоподвод – кабельный.

- Управление крана с пола. По требованию заказчика возможно изготовление крана с радиоуправлением.

- Заказчик заполняет таблицу и подчеркивает выбранные характеристики крана, соответствующие грузоподъемности крана.

- Опросной лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью Заказчика опросной лист недействителен.

- Дополнительные требования:______________________________________________________________________________________________

| Грузоподъемность Q,т | Пролет Lпр, м | Высота подъема Н, м | Высота здания С, м | Номинальная скорость | Нагрузка на колесо при работе, не более, кН | Общая масса крана, т | Мах. установленная мощность N.кВт | Тип рельса | Габариты здания СхD,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подъема м/мин | передвижения м/мин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крана | тали |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 11,0 | 5,1 | 6,5 | 7,8 | 20-32 | 24 | 12,8 | 3,1 | 5,7 | Р43 | 9х9 |
| 2,0 |  | 4,7 |  | 4,0 |  | 24 | 26,0 | 3,3 | 6,4 |  |  |
| 3,2 |  | 4,2 |  | 8-9,6 |  | 32 | 42,75 | 3,8 | 10,3 |  |  |
| 5,0 |  | 4,0 |  | 4,8-8,0 |  | 24;32 | 60,25 | 6,0 | 14,1 |  |  |

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колебания температуры на уровне расположения механизмов, 0С |  |
| 2 | Ширина головки рельса |  |
| 3 | Количество заказываемых кранов |  |
| 4 | Наименование предприятия, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| 5 | Подпись и печать заказчика |  |