Кран стреловой переставной КЛ-Б типа «Пионер»

1 Назначение крана:

  - Кран предназначен для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах его характеристик. Кран КЛ-Б может быть использован для механизации строительно-монтажных работ при строительстве жилых, культурно-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Кран может работать, как при установке его на уровне земли, так  и на перекрытиях строящихся зданий.

  - Кран предназначен для работы в 1-V ветровых районах по ГОСТ 1451-77 «Краны грузоподъемные. Ветровая нагрузка». Скорость напора ветра рабочего состояния до 13 кгс/м2 (скорость ветра 14м/сек).

  - В качестве контргрузов применяются бетонные перемычки. Комплектовка контргрузами производится владельцем или поставщиком за дополнительную плату.

  - Температура окружающего воздуха, при которой разрешается эксплуатировать    кран ±400С.

  - Дополнительные требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Технические данные.

|  |  | На вылете 4 м. | На вылете 3 м | На вылете 2,3 м | Заполняется заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Грузоподъемность, кг | При однократной запасовке 500 | При однократной запасовке 800 | При двухкратной запасовке 1000 |  |
| 2.2 | Высота подъема крюка, м | 4,8 | 5,5 | 5,6 |  |
| 2.3 | Глубина спуска, м: при двукратной запасовке при однократной запасовке | 25 50 |  |
| 2.4 | Напряжение, В | 380 |  |
| 2.5 | Максимальные габаритные размеры крана: длина х ширина х высота, мм | 6100 х 2000 х 6600 |  |
| 2.6 | Масса крана, кг: конструктивная | 850 |  |
| 2.7 | Установленная мощность, кВт | 3,5 |  |
| 2.8 | Масса контргруза, т | 1 |  |
| 2.9 | Количество кранов |  |  |  |  |
| Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика: |  |
| Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия: |  |

- Возможно увеличение глубины спуска до 150 м