Подъемник строительный К1-А

1. Назначение подъемника

1.1Подъемник строительный К1-А предназначен для подъема, спуска и перемещения во внутренних проемах зданий и  сооружений различных строительных материалов и оборудования массой до 300 кг. Допускается установка подъемника на крышах зданий или сооружений при условии защиты его от атмосферных осадков.

1.2 Конструкция подъемника сборно-разборная, что позволяет производить монтаж (демонтаж) без применения дополнительного грузоподъемного оборудования.

2. Техническая характеристика

2.1 Грузоподъемность, кг не более                       300

2.2 Высота подъема, м                                       до50,0

2.3 Скорость подъема, не более, м/мин              20,0

2.4 Тяговое усилие при горизонтальном

перемещении кошки при максимальной

нагрузке, кг не более                                          16

2.5 Режим работы механизма по ГОСТ25835     3М

2.6 Климатическое исполнение по

ГОСТ 15150                                                        У2

2.7 Мощность электродвигателя, кВт                  1,7

2.8.Напряжение/частота, В/Гц                            380/50

2.9.Масса подъемника без противовеса,

не более, кг                                                              220

2.10.Масса противовесов, кг не менее                 60

Количество заказываемых

кранов: ________________      Подпись заказчика: _________________            М.П.